Řídící systém pro krmení Daltec.

FA400

Pokyny k montáži a servisu.

Výrobce: Telstra s.r.o

# I.OBSAH

- Obsah

- Instalace zařízení

- popis elektrického zapojení

  - řídící krabice

  - Silová krabice

popis desky monitor

popis modulu REL4

popis modulu TEL_SU

- test

  - F2  test desky monitor

  - F6  nastaveni   datumu

  - CONT.  odblokování neplatiče

  - STOP – hlášení závad

  - závažné závady

- Technické údaje

# II.Instalace zařízení. obr.1,2,11,12,13

Umístění zařízení

Zařízení se umisťuje na stěnu poblíž pohonné jednotky do výšky 1.5m nad úroveň podlahy.

Montáž zařízení

Otvory pro instalaci vyvrtejte do spodní stěny skříně.Šrouby , kterými je ovládací panel

připevněn na stěnu , utěsněte vodotěsně silikonovým tmelem.

Pracovní prostředí zařízení

ČSN 3320000-3 tabulka  32-NM3.

AA7-  teplota okolí -5 oC až   +40 oC

AB7-  prostory chráněné před atmosférickými vlivy, bez regulace teploty   vlhkosti (teplota okolního vzduchu -25 až +55 oC, relativní vlhkost 10 až100 %)

AD4 – výskyt vody – stříkající voda

AE6 – prašnost silná

AF4 – výskyt korozivních nebo znečišťujících látek-

trvalý

BA4 – Přístupné poučeným osobám

BC3 – kontakt osob s potenciálem země častý

Zařízení je určeno do prostředí bez významných zhoršujících

elektromagnetických vlivů definovaných ČNS EN 50082-1.

Zařízení se nesmí používat ve výbušném prostředí.

Připojuje se těmito kabely:

a) WC1 silovým kabelem ke svorkám U,V,W,N,PE – přívod z rozvaděče objektu.

Kabel: 5C x 1.5  (3/N/PE/400V)

b) WC3 silovým kabelem ke svorkám  U1,V1,W1,PE – motor pohonu

Kabel: 4Bx1.5  (3/PE/400V)

c) WA – čidlo pohonné jednotky

Kabel: 2 x 0.75  ( 24V/0.1A)

d) WCx - silovým kabelem ke svorkám  Ux,Vx,Wx,PE – Jeden až čtyři motory výsypek

ze  sil.

Kabel: 4B x 1.5  (3/PE/400V)

e) WC2 - Je nutné provést pospojení Cu vodičem 6mm²

Vodič: Zelenožlutý vodič 1x6

f) WA – kabel lineárního pohonu.

Kabel: 2x 2.5  ( 24V/3A)

g) WA – kabely ke kapacitním čidlům

Kabel:3 x 0.75  ( 24V/=0.1A)

Postup:

Vypni rozvaděč objektu , který napájí  kabel WC1 k FA400.

Zabezpeč rozvaděč objektu proti zapnutí druhou osobou.

Ujisti se , že kabelem WC1 nepřichází napětí.

Vybij zbytkový náboj přívodního kabelu WC1.

Proveď pospojení WC2.

Ujisti se , že hlavní vypínač zařízení je vypnut.

Připoj kabely.

Proveď revizi dle ČSN 33 1500.

Zapni rozvaděč objektu a hlavní vypínač.

Nastav parametry zařízení.

Odzkoušej zařízení.

Zaškol obsluhu.

# III. popis elektrického zapojení.

Elektroinstalace zařízení sestává ze dvou krabic. obr.02

- Řídící krabice.   RP1

Je umístěna nalevo od silové krabice.Je k ní připojena kabelem který je

součástí dodávky.

Krabice obsahuje:

a) Deska elektroniky  MONITOR s programem DV02.HEX

c) Fóliová klávesnice  HT1451 12 32

d) Displej                    EL1602

- Silová krabice.

Krabice obsahuje:

a) Transformátor                                                          9704207

b) Modul zdroje                                                            TEL_ZE

c) Modul spínání lin.pohonu                                         TEL_SU

d) Modul  spínající výsypky vracející krmivo do sil    REL4        až 2 ks

e)  Stykače motorů                                                         LK1C0910BD

f)  Motorové sp.                                                             GZ1-M07,GZ1-M05

h) Svorkovnici                                                               RSA4

Popis desky MONITOR.  obr.05 a obr.03

Deska obsahuje program  (DV02.HEX    02 je verze programu)kterým

řídí  proces krmení.

Na pravé straně desky jsou svorky log.vstupů I1 až I2. (0-24V/DC)

I1 čidlo pohonné jednotky

I2 kapacitní čidlo K1

I3                         K2

I4                         K3

I5                         K4

I6 Pojistka na REL4  FU1

I7 Kapacitní čidlo K7

I8 Přídavné kontakty motorových spouštěčů.

Polaritu těchto vstupů lze nastavit na P i N.

V tomto zařízení je nutno konf. propojky  KO5,KO6  nastavit na N.! ! !

To znamená že jsou vstupy aktivní pokud je sepneme proti svorce G.(GND)

Na spodní straně desky jsou svorky výstupů.

OU1 – Stykač pohonné jednotky

OU2 – Stykač násypky ze sila 1.

OU3 – Stykač násypky ze sila 2.

OU4 – Stykač násypky ze sila 3.

OU5 – Stykač násypky ze sila 4.

OU6 – Stykač BIO.

OU7 – Modul TEL_SU – spínání napětí do lin.pohonu.

OU8 – Modul TEL_SU – směr lin.pohonu.

OU9 – Modul REL4 – výsypka vracející krmivo do sila 1.  (ovládání lin.pohonu1)

OU10- Modul REL4 – výsypka vracející krmivo do sila 2.  (ovládání lin.pohonu2)

OU11- Modul REL4 – výsypka vracející krmivo do sila 3.  (ovládání lin.pohonu3)

OU12- Modul REL4 – výsypka vracející krmivo do sila 4.  (ovládání lin.pohonu4)

Svorky připojení zdroje:

G,+24V -  deska pracuje od 17V do 30V/DC

Napravo od procesoru IO1 je konf. propojka KO4.

Pokud je tato propojka umístěna nahoře musí být program umístěn v procesoru.

Přepnutím propojky dolu čte procesor program z IO2.(AT29C512)

Všechny funkce této desky je možno otestovat  programem pod klávesou  F2.

Popis modulu REL4.  obr.04 a obr.06

Modul REL4  obsahuje čtyři relátka pro spínání výsypek ,které vracejí

krmivo do sil(obr.7) nebo napájí lineární pohony (u systému „Více táhel jednotlivě“

a „Více táhel paralelně“ obr.8,9).

R1,2,3,4 jsou vstupní svorky relátek.(spínají se proti G – polarita N)

S1 – S4 jsou výstupní svorky relátek.

UA – vstupní svorka napájecího napětí.U  tohoto zařízení (FA400) je sem

připojeno +24V/DC.

Popis modulu TEL_SU.  obr.10.

Modul zajišťuje napájení a jištění lineárních pohonů.

Vstupní svorky RE, TR.

RE - spíná relátko a přepíná tak směr pohybu lin.pohonu.(spíná se proti G – polarita N)

TR - spíná napájecí napětí do lin.pohonu.

SU – ke svorkám se připojuje lin.pohon

+U,G – napájecí napětí lin.pohonu - 24V/DC.

# VI   F2  -  test jednotlivých částí zařízení (servis).

Po jednotlivých obrazovkách testu se přepínejte šipkami.( ↑  a  ↓  )

Pro odchod z testu použijte klávesu STOP.

HESLO_TEST

Test výstupů na lineární pohon (deska MONITOR  OU7 až OU8)

Su.N TAH N. 0.0s

1 = tam 0 = zpět

Zmačknutím klávesy 1 se začne lineární pohon otevírat.

Čas naměřený od počátku do střední polohy lineárního pohonu  se zadá

do parametru 11 (F4).

Zmačknutím klávesy 0 se začne lineární pohon zavírat.

Test sepnutí stykače motoru pohonu (deska MONITOR  OU1)

! Test pohonu !

Pohon START

Stykač zapínáme a vypínáme klávesou 0.

Test sepnutí stykače motoru násypky 1 (deska MONITOR  OU2)

! Test násypky !

Násypka 1 START

Stykač zapínáme a vypínáme klávesou 0.

Test sepnutí stykače motoru násypky 2 (deska MONITOR  OU3)

! Test násypky !

Násypka 2 START

Stykač zapínáme a vypínáme klávesou 0.

Test sepnutí stykače motoru násypky 3 (deska MONITOR  OU4)

! Test násypky !

Násypka 3 START

Stykač zapínáme a vypínáme klávesou 0.

Test sepnutí stykače motoru násypky 4 (deska MONITOR  OU5)

! Test násypky !

Násypka 4 START

Stykač zapínáme a vypínáme klávesou 0.

Test sepnutí stykače motoru BIO (deska MONITOR  OU6)

! Test násypky !

BIO START

Stykač zapínáme a vypínáme klávesou 0.

Test  lineárního pohonu se spínacími relátky

Deska MONITOR  OU7 – spínání napájecího napětí do lineárního pohonu

OU8 – spínání přepínacího relátka směru

OU9 -  ovládání relátka výsypky 1  RE1 modul REL4

OU10 -  ovládání relátka výsypky 2  RE2

OU11 -  ovládání relátka výsypky 3  RE3

OU12 -  ovládání relátka výsypky 4  RE4

0 = Tx 1= Subr

T1 START Su T

Klávesou 0 ovládáme OU7 a OU9 (RE1).

Klávesou 1 ovládáme OU8.

0 = Tx 1= Subr

T2 START Su T

Klávesou 0 ovládáme OU7 a OU10 (RE2).

Klávesou 1 ovládáme OU8.

0 = Tx 1= Subr

T3 START Su T

Klávesou 0 ovládáme OU7 a OU11  (RE3).

Klávesou 1 ovládáme OU8.

0 = Tx 1= Subr

T4 START Su T

Klávesou 0 ovládáme OU7 a OU12 (RE4).

Klávesou 1 ovládáme OU8.

Test logických vstupů.

Test vstupů

K 1234 7 MS M

Konfigurace vstupů na desce MONITOR musí být N.

Při propojení vstupu I1 - I7 na svorku G se budou na displeji zobrazovat

jednotlivé spínače.

I1 -  čidlo pohybu pohonné jednotky , zobrazuje se jako M.

I2 -  kapacitní spínač K1

I3 -  kapacitní spínač K2

I4 -  kapacitní spínač K3

I5 -  kapacitní spínač K4

I6 -  test pojistky na desce REL4  (při aktivaci tohoto vstupu dojde k opuštění testu)

I7 -  kapacitní spínač K7

I8 -  test sepnutého motorového spouštěče.

Klávesou STOP ukončíme test zařízení.

# F6 – nastavení datumu a zablokování pro neplatiče.

Dnešní datum:

11 – 06 – 07

Po dalším zmačknutí F6. jste dotázáni na HESLO_DATUM.

Zadejte heslo a zmačkněte ENTER.

Nastavte dnešní datum.

Dnes: dd mm rr

Zadej datum.

F6.

Zde nastavte datum při kterém se zařízení zablokuje.

Pokud nastavíte samé nuly blokování je vyřazeno.

Blok 13 06 07

Datum zablok.

Zařízení se zablokuje 13 června 2007.

F6

Zadání HESLO_UŽIVATELE.

Nové heslo : 1234

Uživatel.heslo.

Po potvrzení hesla použijte ENTER.Pokud zmačknete F6. Zůstává

heslo staré.

# CONT. – odblokování zařízení.

Zařízení lze odblokovat  použitím HESLO_UŽIVATELE nebo HESLO_DATUM.

Zadej heslo :

Daltec velký 14-56

Po zadání hesla zmačkni ENTER.

Pokud je heslo správné.

Zařízení

J e odblokováno.

# STOP – zprávy.

Stisknutím klávesy STOP můžeme přečíst zprávy o průběhu programů.

Pokud žádné zprávy nejsou.

! Bez zpráv !

Hlášení prázdných sil

Sila 1 4 prázd.

Sila 1 a 4 jsou prázdná.

STOP

Hlášení neproběhlých programů.

Akce 2 5 neproběh.

Startovací časy 2 ,5 a jejich programy neproběhly.

# Hlášení závažných závad.

Pokud vznikne závažná závada kvůli které nelze pokračovat v provádění

programu , zařízení se zastaví a na displeji se zobrazí:

Porucha pohonu.

Netočí se motor!

čidlo,přetížení.

Možné příčiny této poruchy:

a) vadné čidlo pohybu motoru.

b) čidlo je namontováno příliš daleko od železných zubů.

c) Lanová dráha  má velký mechanický odpor.

d) Přetržené lano.

Přetížení motoru.

Přetížení motoru

vypadlý mot.sp.

Možné příčiny této poruchy:

a) Větší proudový odběr motoru pohonu než na který je nastaven motorový spouštěč.

Uplynutí max.času.

Max.čas uplynul.

Zařízení pracovalo déle  než  je nastaveno v parametru 1 F4.

Reálný čas se zastavil

Nejdou hodiny!

Baterie.

Vnitřní hodiny se zastavily.Zkontroluj baterii.Požadované napětí baterie je  alespoň

2.5V.

Přepálená pojistka na desce REL4.

Pojistka FU1 na

desce REL4.

## V.Technické údaje

Jmenovité napájecí napětí			            3/N/PE/230V/400V-50Hz

Váha							8 kg

Krytí							skříň IP54

Příkon celkový			   FA420                      1.3kW

FA421                      1.5kW

FA422                      1.7kW

FA424                         2kW

FA430                       1.6kW

FA440                       1.8kW

Jmenovitý proud                             FA420                         4A

FA421                         5A

FA422                         6A

FA424                         8A

FA430                         5A

FA440                        6A