Teplotní čidlo

APD

Charakteristika

Teplotní čidlo.

Popis

Teplotní čidlo APD se používá k hlídání teploty v APD1, 70, 140. Teplotní senzor je zalit polyuretanovou zalévací hmotou do kovového tělesa se závitem pro přišroubování do APD. V APD jsou 2 čidla, jedno ve spodní části, druhé v horní.

Technické údaje

Teplotní senzor:		SMT 160

Teplotní rozsah senzoru:	-45°C až +130°C

Vnější závit čidla:	M12

Délka závitu		10mm

Délka kabelu:		2m (po domluvě i delší)

Použitý kabel:		3 x 0,34 konce zajištěny dutinkami.